桐城经济技术开发区安置小区视频监控系统

采购与安装

招  标  文  件

项目编号：TCCG(2015)79号

项目名称： 桐城经济技术开发区安置小区视频监控系统采购与安装

招标人：          安徽桐城经济开发区置业有限公司

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

招投标管理部门：         桐城市招投标中心

法定代表人：                             （签字或盖章）

日     期：      二0一五      年  十一  月  十二  日

总  目  录

招标公告 ………………………………………………………… 3

第一章  投标人须知 …………………………………………… 6

第二章  主要技术参数、要求及数量……………………………17

第三章  评标定标办法 ………………………………………… 26

第四章  合同条款 ……………………………………………… 31

第五章  投标文件格式（技术部分）……………………………33

第六章  投标文件格式（商务部分）……………………………38

桐城经济技术开发区安置小区视频监控系统采购与安装

公开招标公告

招标编号:tccg(2015)79号

根据《中华人民共和国政府采购法》规定，受安徽桐城经济开发区置业有限公司委托，现以国内公开招标方式采购桐城经济技术开发区安置小区视频监控系统，欢迎合格投标人参加投标。现将有关事项公告如下:

一、项目地点：桐城经济技术开发区

二、招标项目: 桐城经济技术开发区安置小区视频监控系统采购与安装

三、资金来源：自筹资金

四、投标人资格要求、开标时间、地点、获取招标文件方法：

（一）投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有独立法人资格；

3、具有安防工程企业三级以上（含三级）资质证书；

4、所投安防监控品牌制造商具有省级及以上相关部门颁发的《安全技术防范产品生产许可证（或登记批准书）》；所投产品摄像机和NVR具有公安部的型式检验报告；

5、具有近三年来（2012年1月后）住宅小区视频监控设备采购及安装的业绩合同；

6、在安徽省安庆市地区有售后服务网点（若发生故障时半小时内必须到达项目所在地），并对本项目提供不低于24个月免费维保。

7、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格证明材料

1、生产厂家投标，需提供以下证明材料：

（1）营业执照、法人身份证（如委托人参加招投标的提供：法人授权委托书、受托人的身份证）；《安全技术防范产品生产许可证（或登记批准书）》；摄像机和NVR型式检验报告；

（2）安防工程企业三级以上（含三级）资质证书，近三年来（2012年1月后）住宅小区安防监控设备安装的业绩合同；

（3）项目所在地售后服务网点营业执照及证明材料、维护响应时间承诺书及免费维保承诺书；

（4）投标保证金缴纳凭证。

2、代理商投标，需提供以下证明材料：

（1）营业执照、法人身份证（如委托人参加招投标的提供：法人授权委托书、受托人的身份证）；

（2）安防工程企业三级以上（含三级）资质证书；近三年来（2012年1月后）住宅小区安防监控设备采购及安装的业绩合同；

（3）生产厂家营业执照、《安全技术防范产品生产许可证（或登记批准书）》、公安部颁发的摄像机和NVR型式检验报告（复印件加盖厂家公章）。

（4）项目所在地售后服务网点营业执照及证明材料、维护响应时间承诺书及免费维保承诺书；

（5）投标保证金缴纳凭证。

注：投标人资质审查为资格后审，开标时除标明的外均提供原件核验。

4、开标时间：2015年12月4日下午15:00。

5、开标地点：桐城市招投标中心（文昌大道桐城市人民政府政务服务中心三楼东）。

6、欢迎合格的投标人前来参与，本项目勿需报名，请自行在我中心网站下载招标文件。开标前投标人须向招投标中心办公室缴纳标书制作费肆佰元整，售后不退。否则不接受投标文件。

五、投标保证金：（1）投标保证金须在开标时间前到达桐城市招投标中心账户，否则不接收投标文件。（2）投标保证金壹万元，须将投标保证金从投标企业注册地开户行以转账方式汇至桐城市招投标中心账户，不得从投标企业的分公司、子公司、办事处或其他账户转入。（3）收款人名称：桐城市招投标中心；开户银行：安徽桐城农村商业银行股份有限公司开发区支行；账号：20000236106310300000018。（4）请投标人转账时在转账凭证附言中注明投标项目名称，凭投标保证金回单原件（网银转账的须到其开户银行加盖业务受理章）到桐城市招投标中心办公室换取保证金票据，以备开标时检查。投标保证金须在开标时间前到达桐城市招投标中心账户，否则不接收投标函。

六、联系人：

1）采购单位：安徽桐城经济开发区置业有限公司

联系人：李先生        联系电话：   0556-6566608

2）报名地址：桐城市招投标中心

联系人：安先生      联系电话：0556-6699170

附件1：桐城经济技术开发区安置小区视频监控系统采购与安装招标文件

附件2: 各项目监控布点图

（如获取招标文件和项目监控布点图纸请登录桐城市招投标中心网站网址：www.tcztb.com）

桐城市招投标中心

2015年11月11日

第一章   投标人须知

一  前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽桐城经济开发区置业有限公司 |
| 2 | 采购项目 | 桐城经济技术开发区安置小区视频监控系统采购与安装 |
| 3 | 项目编号 | TCCG（2015）79号 |
| 4 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 质量标准 | 符合国家相关质量标准 |
| 7 | 投标人的资格要求 | 见招标公告 |
| 8 | 投标报价 | 包括包装、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、服务、资料等全部费用（含税费）。 |
| 9 | 合同工期 | 计划开工时间2015年12月15日，竣工时间2016年3月20日。 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金：壹万元整（￥：10000元）；缴纳方式:转账。 开户行及账号见招标公告。 |
| 11 | 履约保证金 | 履约保证金为合同总额的10% 。中标人的投标保证金直接转为履约保证金，超出或不足部分多退少补。 |
| 12 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标书的份数 | 正本壹份，副本贰份 |
| 14 | 投标截止时间 | 2015年12月4日 下午15:00（北京时间） |
| 15 | 招标文件的澄清时间 | 时间：2015年11月18日下午16:00（北京时间） |
| 16 | 投标文件递交截止时间、地点 | 2015年12月4日下午15:00前（北京时间） 递交至开标地点：桐城市招投标中心二号开标厅（文昌路桐城市人民政府服务中心三楼东侧） |
| 17 | 开标时间及地点 | 开标时间：2015年12月4日下午15:00（北京时间） 开标地点：桐城市招投标中心二号开标厅（文昌路桐城市人民政府服务中心三楼东侧） |
| 18 | 最高控制价 | 人民币：55.86万元 |

二  说 明

1． 专用名词

1.1采购人：本项目采购人见2.1。

1.2集中采购机构： 桐城市招投标中心。

1.3投标人：符合本次招标规定的相应资质要求，参加投标的单位，在投标阶段称为投标人，在签订和履行合同阶段称为中标人。

2． 项目说明

2.1采购人：安徽桐城经济开发区置业有限公司。

2.2采购项目：桐城市经济技术开发区安置小区视频监控系统采购与安装

2.3项目内容：详细见标书第二章：主要技术参数及要求。

2.4项目编号：TCCG（2015）79号。

2.5资金来源：自筹资金。

2.6招标方式：公开招标。

2.7招标货物的名称及数量，主要技术参数及要求：详见《招标文件第二章》。

2.8 评标及定标方式：详见《招标文件第三章》。

2.9投标货物所遵循的标准和质量保证：投标人提供的所有货物，在投标文件中应对质量保证体系做出说明，并提供国家最新的产品质量体系认证证书，符合相应的国家标准、行业标准。

2.10投标技术文件的要求

投标人应按规定要求提供投标货物的详细技术资料，所提供的技术资料应符合每个品目的技术规格和要求，必须同投标货物相一致，包括货物的规格型号、主要性能、技术参数、结构特点、适用范围。

2.11付款方式：按小区项目分批付款，每完成一个小区项目，在甲方组织验收合格后十日内一次性支付给乙方该小区工程款项的90%，余下10%作为该小区项目的质保金，在服务期满后甲方一次性支付给乙方。

2.12供货：合同签订后100天内必须供货并安装完毕。

投标人提交的技术文件必须同投标货物相一致。

2.13供货地点：安徽桐城经济开发区置业有限公司指定地点。

2.14质量保证：乙方须承诺提供至少一年的整体项目全免费质保，并在质保期内保证在接到甲方报修通知后24小时内修复故障。

2.14.1质量：符合相关国家标准、行业标准。

2.14.2包装：中标方应按标书中的配备成套包装到指定地点。中标方应提供货物至交货地点所需的包装，以及其它防止损坏的必要措施，从而使货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输，确保货物安全送至交货现场。在运输过程中发生货物损坏或丢失的责任和费用由中标方承担。

2.14.3运输：在运输过程中产生的相关费用由中标方承担。中标方必须安全运输，发生事故产生的经济损失概由中标方承担。

2.15质量要求：符合相关国家标准或行业标准，所供货物必须是未使用过的原装正品,必须提供的产品不存在生产和设计上的缺陷，由于产品内在瑕疵和缺陷造成的任何问题都必须承诺在合同规定时间内修理或更换。

2.16验收方式：中标方在规定时间内按招标文件要求将货物送达指定地点后，由采购人和中标方代表共同进行点收，如发现所收货物的品种、数量、规格型号和质量与所定购的产品不符，采购人有权拒绝在收货单上签字。在验收过程中，如发现有质量问题，中标方应在规定时间内及时给予调换，验收完毕甲乙双方共同在验收报告上签字。

3． 合格的货物和服务

3.1合格的货物；

3.1.1 中标方提供的货物必须是符合招标文件要求的且未使用过的全新合格产品。

3.2合格的服务；

3.2.1从验收合格之日起，对货物按国家标准进行售后服务承诺。

4． 投标品牌

4.1招标文件和招标公告中不提供的参考推荐品牌。

5.  投标资格要求

5.1详见招标公告；

5.2本次招标不接受联合体投标。

6． 投标人须提交的证明材料（复印件加盖公章）

详见招标公告。

7． 资格审查

投标人资格审查为资格后审，开标时提供原件核验。

8． 招标答疑

8.1答疑时间及地点：

投标人若对招标文件有任何疑问，应于2015年11月16日下午16：00前以书面形式向采购人或桐城市招投标中心提出，逾期不再受理。

9． 投标费用

9.1无论本次招标结果如何，参加投标的单位须自行承担与投标有关的一切费用。

三 招标文件

10． 招标文件的组成

10.1招标文件的组成

10.1.1招标文件除以下内容外，集中采购机构在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.1.2招标文件包括下列内容

第一章 投标人须知

第二章 主要技术参数及要求

第三章 评标定标办法

第四章 合同条款

第五章 投标文件资格审查部分格式

第六章 投标文件技术部分格式

第七章 投标文件商务部分格式

10.1.3投标人购取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后2日内向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,如果投标人没有按照招标文件要求提供全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标将被拒绝。

11． 招标文件的澄清

11.1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，要求澄清招标文件的，均应以书面形式向采购人或采购代理机构提交。不论招标人或采购代理机构主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人或采购代理机构都将在2015年11月18日下午16:00网上予以公告答复。

12． 招标文件的修改

12.1招标文件发出后,在投标截止日2天前的任何时候,无论出于何种原因,采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

12.2招标文件的修改将上网公告，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

12.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面和网上公告的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

12.4采购人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少5日前以上网公告形式通知所有投标人。为使投标人在编写文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

12.5货物规格及技术要求以《招标文件第二章》为准，投标人不得随意调整，投标人若对《招标文件第二章》有疑问可在标书说明中的第八条所规定时间内向采购人书面提出，采购人或集中采购机构视情况做出书面回复。

四 投标文件的编制

13． 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

14． 投标文件的编制

14.1投标文件应按第五章“投标文件文件资格审查部分格式”、第六章“投标文件文件技术部分格式”和第七章“投标文件商务部分格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

14.2投标文件应当对招标文件有关交货期安装工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

14.3投标文件主要包括下列内容：

投标文件由资格审查部分、技术标、商务标三部分组成

14.3.1 资格审查部分主要包括下列内容：

（1）投标企业的营业执照 ；

（2）法定代表人身份证明书(复印件)及被授权人二代居民身份证；

（3）授权委托书；

（4）安全技术防范产品生产许可证（登记批准书）；

（5）安防工程企业三级及以上资质证书；

（6）所投摄像机和NVR公安部的型式检验报告；

（7）近三年来（2012年1月后）住宅小区安防监控设备安装的业绩合同；

（8）售后服务网点营业执照及证明材料、维护响应时间承诺书及免费维保承诺书；

（9）投标保证金缴纳凭证。

14.3.2技术标主要包括下列内容：

（1）投标安防监控品牌、规格及整体性能介绍；

（2）主要部件参数及性能等方面说明；

（3）技术条款偏离表；

（4）安装调试方案；

（5）摄像机、NVR制造厂家保修承诺函；

（6）投标人信誉材料；

（7）技术标评审其它材料。

14.3.3商务标主要包括下列内容：

1、投标函；

2、投标报价表；

3、分项报价明细表；

4、投标人承诺函。

15． 投标内容填写说明

15.1投标文件格式（见第五章）。

15.2《投标报价表》为在开标仪式上唱标的内容，投标人需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.3投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。

15.4由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

16.  投标文件的纸型、份数和签署

16.1投标文件一律采用A4纸型。

16.2投标文件分正本一份、副本二份。投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以采用正本的复印件。
    16.3《投标报价表》等重要文件资料需按照规定由投标单位盖章并由法定代表人或法定代表人授权委托代理人签署，仅由委托代理人签名的，应提供有效的法定代表人授权委托书。

投标人应写全称。

16.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，应当由投标人的法定代表人（或委托代理人）签名并由投标人盖公章。

17.  投标文件装订、密封和标志：

17.1 投标文件的装订要求

17.1.1 技术标正、副本一起装订在内层密封袋中，并在内层密封袋上清楚的注明“技术标”；商务标正、副本一起装订在内层密封袋中，并在内层密封袋上清楚的注明“商务标”；所有内层密封袋再共同密封在一个外层密封袋中，并在外层密封袋上清楚地注明“投标文件”。密封袋上均应写明：采购人名称、采购项目名称及编号，写明在2015年12月4日下午15:00 前不得开封、写明投标人名称，并骑缝加盖投标人单位公章。

18.  投标文件的递交

18.1投标文件的递交时间及地点：2015年12月4日下午15：00（北京时间）前递交至开标地点。

18.2投标截止时间：2015年12月4日下午15：00（北京时间）。

18.3投标人应于投标截止时间前将投标文件送达开标地点。

18.4 采购人按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.  迟交的投标文件

19.1 采购人将拒绝本须知规定的截止时间后收到的任何投标文件。

20.  投标报价和货币

20.1 投标报价应按以下要求报价，并以人民币为结算单位。

20.1.1本项目总报价包括包装、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、服务、资料等全部费用（含税费）。

20.1.2 投标报价为一次性报价，密封投标，因未按招标文件要求密封造成的泄密，采购人概不负责。

20.2 产品及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费。

20.3 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税费。

20.4凡涉及报价的补充说明或修正，均以投标人书面依据为准。

21.  证明投标人合格和资格的文件

21.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

21.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意。

22.  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

22.1投标人应提交根据合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为投标文件的一部分。

22.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、数据，它包括：

（1）货物主要技术参数的详细说明。

（2）货物从买方开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件，备件的货源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对买方的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

23.  投标保证金

23.1 投标人在招标时应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

23.2未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五日内退还（不计息）。

23.3凡没有根据本须知规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知的规定视为非响应性投标予以拒绝。

23.4中标人未能在规定期限内领取《中标通知书》并签订合同的，投标保证金将予以没收，并取消中标资格，招标人将依法重新组织招标。

24.  履约保证金

24.1履约保证金为合同总额的10%，在签订合同前提交招投标中心。中标人的投标保证金将转为履约保证金（多退少补）。

24.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同规定履约，则没收其全部合同履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

24.3履约保证金在项目实施验收合格后凭借竣工验收报告全额无息退还。

五 开标与评标

25.  开标

25.1 采购人在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织公开开标。会议在监察局、财政局等监督下进行。投标人必须由法定代表人或其授权委托代理人按时参加会议，迟到和不到会者将视为自动放弃投标权利。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

25.2开标会议由采购人或集中采购机构主持，开标时，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知，以及其他主要内容。迟到的文件将原封退回。

25.3开标时投标人应出示以下证件资料：法定代表人参加投标的，须带法定代表人资格证明书及居民身份证原件，法定代表人不能参加的应授权委托代理人，委托代理人需持法人授权委托书原件及本人居民身份证原件；上述所需资料不全者，将取消其投标资格并退还其投标文件。

25.4 未按招标文件规定提交的投标文件不予开封,并退还投标人，不予评审。

25.5 开标程序：

25.5.1 开标由采购人或集中采购机构主持；

25.5.2 由监察局监督人员或投标人代表检查投标文件的外层密封情况并鉴证；

25.5.3 经确认合格后，由有关工作人员当众拆除投标文件的外层密封，由监察局监督人员或投标人代表检查投标文件的内层密封情况，合格后宣读投标人名称，再当众拆除技术标内层密封，送评标委员会进行评审。

25.5.4由有关工作人员当众拆除合格投标人投标文件的“商务标”内层密封，宣读投标人名称、报价及其他主要内容后，送评标委员会进行评审。

25.5.5招标人对开标过程进行开标记录，并由相关人员签字确认后存档备查。

26.  评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或以上的单数，其中技术、经济等方面的专家应不得少于评标委员会成员总数的三分之二。

27.  投标文件的澄清

在评标、定标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得要求或允许投标人对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应采用以书面形式。

28.  投标文件的评审

28.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

28.2 算术错误按照《评标委员会和评标方法暂行规定》、（中华人民共和国七部委12号令）进行算术修正。修正错误的原则如下：

28.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

28.2.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

28.3《投标报价表》内容与投标文件中《分项报价明细表》内容不一致时，以《投标报价表》为准修正。

28.5投标人拒绝按照上述规定进行修正的，其投标文件按无效投标文件处理。

28.6对于投标文件中不构成实质性偏差的细微偏差，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

28.7评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税收等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.8投标文件有下列情况之一，作废标处理，不参加评标。

（1）投标文件未经法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

（2）投标人未按要求提交投标保证金的；

（3）未按要求提供相关证书；

（4）不满足采购货物基本技术参数要求和超出偏差范围较大的；

（5）不符合招标文件的其它要求的。

（6）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.  评标和定标

29.1评标委员会将根据本招标文件第三章“评标办法”中的具体规定进行综合评定。

29.2评标委员会在评审过程中，如发现投标人有串通投标、抬高报价的，经查实后依法处理，并记入不良信用记录。

29.3 评标结果在开标之日公布。

30.  保密

30.1有关投标文件的审查、澄清、评价和比较以及有关授予合同的一切情况都不得透露给任一投标人或上述评标工作无关的人员。

30.2 投标人不得以任何行为影响评标过程，在评标期间投标人暂时回避，否则将取消投标资格。

31.  废标

31.1采购过程中有下列行为之一者，应予废标：

31.1.1符合专业条件的投标人不足三家的；

31.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.1.3投标人的最终报价均超过控制价；

31.1.4因重大变故，采购任务取消的。

31.2投标过程中有下列情况之一的，投标保证金将被没收：

31.2.1 投标人无正当理由不递交投标文件的；

31.2.2投标人在投标截止时间后至投标有效期内无正当理由撤回其投标的；

31.2.3中标人在规定期限内未按招标文件规定签订合同或拒交履约保证金的；

31.2.4在投标过程中进行串通哄抬标价等不正当竞争活动被查实的。

31.3投标文件有下列情况之一者将被视为无效标：

31.3.1逾期送达的投标文件；

31.3.2出席开标会的投标人没有出具法定代表人资格证书或授权委托书、身份证件； 31.3.3未按规定的格式填写、密封、编排，内容不全或字迹模糊，辨认不清；

31.3.4未按要求签署盖章的；

31.3.5不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

32.  中标通知书

32.1 中标通知书是合同的一个组成部分。

32.2中标人确定后，在相关媒体发布中标公告的同时（公示时间为3天）发出中标通知书。

32.3 采购人不向未中标的投标人解释未中标的原因。

33.  合同授予标准

本项目合同将授予按本招标文件规定的评标办法产生的中标人。

34.  合同协议书的签订

34.1采购人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，逾期则按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定执行，所引起经济和法律责任，由违约方承担。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人签订合同时须提供以下材料：

（1）中标通知书；

（2）履约保证金缴纳证明；

（3）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等。

34.3本合同一式五份，甲方二份，乙方、集中采购机构、采购监督机构各执一份，均具有同等法律效力。

34.4中标人如不按规定与采购人签订合同,将导致中标无效且投标保证金被没收,给予采购人造成的损失超过投标保证金的还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任。

34.5中标人应当按照合同约定履行义务,完成供货,不得将中标项目转让(转包)给他人。

34.6投标人在投标中投标报价应本着科学、合理的原则进行。投标人一旦中标，若因报价过低，致使合同无法签订和履行的或在合同签订、履行中要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，按下列规定执行：

34.6.1中标人不提交履约保证金的、不与采购人签订合同的或在合同签订时要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，采购人可取消其中标资格并没收其投标保证金；给采购人损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。并由采购监督机构给予不良市场行为记录。

34.6.2不履行合同的，除履约保证金不予退还外，还应承担由此造成采购人的损失，此外，采购人可将情况报市招投标中心，由市招投标中心提交相关监管部门依照有关法律、法规规定给予相应处罚，并作不良信用行为记录。

34.6.3在合同履行中中标人无故要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，采购人不给予调整，可视情况终止合同，由此造成采购人的损失由中标人承担赔偿责任；采购人可将情况报市招投标中心，由市招投标中心提交相关监管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作不良行为记录。

35.  质疑和投诉

投标人认为采购过程、中标结果有异议的，可以按照《中华人民共和国政府采购法》规定的程序提出质疑和投诉。

36.  其他条款

33.1本项目由采购人和桐城市招投标中心负责对投标人的资格进行预审，招投标中心负责组织开标、评标、定标的相关工作。监察局、财政局对招投标活动实施全过程监督。

33.2投标人对招标文件的任何误解或忽略，其后果自负，采购人不接受任何索赔要求。

33.3投标人中标后，在签订合同时不得对投标文件中所报的质量、报价、供货时间等内容提出实质性调整；不得变更和修改承诺条件及合同主要条款。

33.4本招标文件仅适用于本次招标项目的采购。未尽事宜按有关法律、法规及规定办理。

33.5本招标文件由采购人负责解释。

第二章  货物主要技术要求及参数

## 总体要求：

1、投标供应商必须按“实用、先进、稳定、可靠”的原则设计解决方案。

2、投标供应商应提供完整、成熟的系统软硬件，系统整体结构合理，并保证各项技术和设备的实用性、先进性、可靠性、稳定性和扩展性。

3、投标供应商应提供详细技术方案，以及施工、技术培训、验收、服务响应和售后服务方案，需要本地化售后服务。

4、投标供应商应提供详细技术参数。

5、本招标文件中列出的关于系统的各项技术规范，如果投标供应商在技术建议中未提及，采购人即认为对本招标文件不响应。

6、用户鼓励投标供应商在满足本技术规范的基础上，在技术建议书中提出更好的方案，这些方案在评标中将加以考虑。在本招标文件中未提及的规范与标准，在系统建设中有确实需要的，投标供应商都应按照国家标准和行业标准以及相关工程的常规做法加以补充完善，保证系统及设备的性能符合或优于本招标文件中关于系统技术规范的内涵。

7、采购人保留对技术规范书的解释和修改（小范围调整）权。

8、投标供应商主要技术人员开标时应到场以解答评委会提出的技术方面问题。

主要技术参数、要求及数量

一、大王安置小区

| 品名 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络高清红外一体化摄像机 | 1、1/3英寸130万像素星光级CMOS传感器； 2、高清定焦镜头，ICR双滤切换； ★3、120m有效红外距离； ★4、具备RJ45接口、一对音频输入/输出接口、USB接口等，支持1路报警输入； 5、支持G.711a、G.711u或PCM音频编码标准，可根据需要扩展支持G723、G726、G729； ★6、分辨率：彩色900TVL（分辨率为1280*960，码率为4Mbps,帧率为25帧/S）； ★7、亮度、灰度等级为11级； 8、三码流同时并发输出，：主码流：分辨率为1280*960，帧率为25帧/S，码率为4Mbps，第一辅码流：分辨率为740*576，帧率为25帧/S，码率为1Mbps，第二辅码流：分辨率为352*288，帧率为10帧/S，码率为512kbps； ★9、支持实时图象画面90度调整和宽高比调整； 10、具有网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地存储和网络存储功能，录制文件可支持通用的播放软件直接播放； ★11、支持设备在SD卡视频文件下载操作过程中网络中断，待网络恢复后设备能自动恢复该下载功能； ★12、 最低照度：0.002lx(F=1.2，关闭帧累积，彩色模式），0.001LX（F=1.2，关闭帧累积，黑白模式）； 13、宽动态：当环境照度在最高值≥30000LX、最低值≤200LX之间变化时，图像均具有洞好的清晰度、层次感和色彩还原度； 14、支持POE供电； 15、设备稳定性：在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或软件的故障； | 台 | 42 |
| 64路网络高清硬盘录像机 | 1、64路1080P/720P/4CIF接入，接入带宽256Mbps,转发带宽256Mbps； ★2、具有网络接口、RS485接口、HDMI接口、VGA 接口； ★3、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10，可实现多个硬盘读写同步，支持硬盘热插拨； ★4、单路大于24帧/秒（规定的运动图像）录像状态下，1小时占用硬盘空间为3.6Gbyte（1920*1080）； 5、故障报警功能：设备在发生故障时，故障提示音压≥60dBA，技术时间≥5min； ★6、设备在记录过程中出现系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障信息不丢失。故障恢复时间≤5min； 7、设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65度，机内发热部件连续工作4h后，其温升不应超过该部件的规定值； 8、应具有报警联动的接口，能支持无源的开路和闭路信息接入，能实时响应并启动记录和输出联动信号； ★9、在所有音/视频通道处于满负荷记录的状态下，进行检索及回放操作时，应均能正常运行，且不丢帧，应能供便捷地检索（日期、通道、快退、快进、慢退、慢进、单帧进/退、暂停、单路全屏等）的方式。 ★10、绊线入侵报警功能检测：在特定情况下，移动物体按设定方向穿越设定的警戒线时触发报警；提供公安部单项委托检验； ★11、区域入侵报警功能检测：在特定情况下，移动物体按设定方向进入设定区域时触发报警；需提供公安部单项委托检验； ★12、物品滞留功能检查：在特定情况下，特体滞留在指定区域超出设定时间触发报警；需提供公安部单项委托检验； ★13、丢失分析功能检查：在特定情况下，物体从指定区域被移出超出设定时间触发报警；需提供公安部单项委托检验； ★14、智能配置功能：在特定情况下（前端IPC需支持智能帧功能），指定时间内对前端IPC参数（分辨率、帧率、码率）进行动态配置；需提供公安部单项委托检验； ★15、筛选回放功能检查：在特定情况下（前端IPC需支持智能帧功能），在预览画面内对某个区域设置检索功能后，在进行录像回放时，可只对该区域中有绊线入侵报警或区域入侵报警的录像进行筛选回放；需提供公安部单项委托检验； | 台 | 1 |
| 摄像机电源 | 输出功率24W,输入电压AC100V--240V，输出电流2A，输出电压：12V 工作环境: -30—45°C 20%--90%RH | 只 | 42 |
| 防水盒 | 工程塑料 | 只 | 若干 |
| 监控立杆 | 直径140mm-100mm 高3.5米，整体使用热镀锌管，壁厚不小于3.0mm，焊接要求符合国标GB50205规程，所有焊缝要求平整、表面光洁、美观；杆体表面喷涂户外耐候涂料；达到足够的机械强度，满足抗风等级不低于安装地最高风力等级，抗震、摆动幅度不超过15mm。 | 根 | 6 |
| 监视器 | 50寸全高清LED，分辨率：1920*1080 | 台 | 1 |
| 存储硬盘 | 容量：3TB，缓存：64M，接口类型：SATA 6 Gb/s，尺寸：26.1*147*101.6 | 块 | 10 |
| 操作台 | 高度750MM、宽度600MM、台面深度900MM、台面为木制防火板、下柜深度640MM 里面标配层板一块 | 张 | 1 |
| 信号线 | 超5类F/UTP国标屏蔽电缆国标，电缆对数：4对，导体材料：无氧圆铜，单股裸铜线径为0.51mm，线规24AWG,电缆外径6.4MM，绝缘材料：HDPE,外护套材料：PVC、LSZH、PE | 米 | 若干 |
| 电源线 | 无氧铜 符合国标GB/T 5023.5-2008标准 | 米 | 若干 |
| 光缆 | 单模四芯 光缆直径：7.5MM，允许拉伸力：600/1500（N）,允许压扁力300/1000（N/10cm），使用温度：－40℃至＋60℃，弯曲半径：静态 10倍光缆外径，动态 20倍光缆外径。 | 米 | 若干 |
| 光端机 | 千兆单模光纤收发器，接口类型：10/100/1000Base-T,SC符合协议标准：IEEE 802.3,IEEE802.3u,IEEE 802.1ab,IEEE802.3z传输速率10/100/1000Mbps | 对 | 若干 |
| 交换机 | 千兆以太网交换机 ，传输速率：10/100/1000Mbps，交换方式：存储-转发，背板带宽：16Gbps，包转发率：11.9Mpps，端口描述：8个10/100/1000Mpbs端口，传输模式：全双工/半双工自适应，网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，工作温度：-40-70℃，工作湿度：0%-95%（无凝结）1-4端口支持PoE供电，每端口最大功率15.4W，总功率52W | 台 | 若干 |
| 其他辅材 | 套管、接口、钢绞线等（需进入地下敷设线缆的地上部分需加用不短于2.5米的镀锌钢管保护） | 批 | 1 |

二、钱庄安置小区

| 品名 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络高清红外一体化摄像机 | 1、1/3英寸130万像素星光级CMOS传感器； 2、高清定焦镜头，ICR双滤切换； ★3、120m有效红外距离； ★4、具备RJ45接口、一对音频输入/输出接口、USB接口等，支持1路报警输入； 5、支持G.711a、G.711u或PCM音频编码标准，可根据需要扩展支持G723、G726、G729； ★6、分辨率：彩色900TVL（分辨率为1280*960，码率为4Mbps,帧率为25帧/S）； ★7、亮度、灰度等级为11级； 8、三码流同时并发输出，：主码流：分辨率为1280*960，帧率为25帧/S，码率为4Mbps，第一辅码流：分辨率为740*576，帧率为25帧/S，码率为1Mbps，第二辅码流：分辨率为352*288，帧率为10帧/S，码率为512kbps； ★9、支持实时图象画面90度调整和宽高比调整； 10、具有网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地存储和网络存储功能，录制文件可支持通用的播放软件直接播放； ★11、支持设备在SD卡视频文件下载操作过程中网络中断，待网络恢复后设备能自动恢复该下载功能； ★12、 最低照度：0.002lx(F=1.2，关闭帧累积，彩色模式），0.001LX（F=1.2，关闭帧累积，黑白模式）； 13、宽动态：当环境照度在最高值≥30000LX、最低值≤200LX之间变化时，图像均具有洞好的清晰度、层次感和色彩还原度； 14、支持POE供电； 15、设备稳定性：在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或软件的故障； | 台 | 26 |
| 32路网络高清硬盘录像机 | ★1、NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽200Mbps、最大转发带宽120Mbps；支持16路同步回放； ★2、接口要求：2个RJ45、1个VGA、2个HDMI、1个BNC视频输出、1个BNC音频输出、1对JACK音频接口，16路报警输入、4路报警输出、2个RS485、1个RS232、2个USB2.0、1个USB3.0、1个ESATA、复位接口； 3、专业型、综合型数字硬盘录像机，当设备探测到视频入侵报警和或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录，设备应能预录报警触发前≥5s的音（视）频； ★4、在所有视（音）频通道处于满负荷记录的状态下，进行检索及回放操作时，应均能正常运行，县不丢帧；应提供便携地检索（日期、通道、记录模式等）和回放（正常速度、快进、快退、慢进、慢退、单帧进/退、暂停、单路全屏等）的方式； 5、设备应具有故障报警功能，故障提示声压≥60DBA，持续时间为≥5min； 6、支持第三方云服务平台，可通过苹果、安卓、PC客户端等访问前端已注册连接平台的相关硬盘录像机，并具有客户端抓拍、录像等功能； ★7、绊线信侵报警功能：在特定情况下移动物体按设定方向穿越设定的警戒线时触发报警； ★8、区域入侵报警功能：在特定情况下，移动物体按设定方向穿越设定的区域时触发报警； ★9、物品滞留功能：在特定情况下，物品滞留在指定区域超出特定时间时触发报警； ★10、物品丢失分析功能：在特定情况下物体从指定的区域被移出超出特定时间触发报警； ★11、支持在1/4/8/16/25/32预览界面下，单通道回放刚过去的5分钟的录像； ★12、支持8盘位接入，能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量、硬盘的健康状态，SMART信息； 13、设备在运行或升级过程中发生异常，重启后可自动恢复； ★14、支持盘组、配额设置，存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处理休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒； | 台 | 1 |
| 摄像机电源 | 输出功率24W,输入电压AC100V--240V，输出电流2A，输出电压：12V 工作环境: -30—45°C 20%--90%RH | 只 | 26 |
| 防水盒 | 工程塑料 | 只 | 若干 |
| 监视器 | 50寸全高清LED，分辨率：1920*1080 | 台 | 1 |
| 存储硬盘 | 容量：3TB，缓存：64M，接口类型：SATA 6 Gb/s，尺寸：26.1*147*101.6 | 块 | 7 |
| 操作台 | 高度750MM、宽度600MM、台面深度900MM、台面为木制防火板、下柜深度640MM 里面标配层板一块 | 张 | 1 |
| 信号线 | 超5类F/UTP国标屏蔽电缆国标，电缆对数：4对，导体材料：无氧圆铜，单股裸铜线径为0.51mm，线规24AWG,电缆外径6.4MM，绝缘材料：HDPE,外护套材料：PVC、LSZH、PE | 米 | 若干 |
| 电源线 | 国标无氧铜 符合国标GB/T 5023.5-2008标准 | 米 | 若干 |
| 交换机 | 千兆以太网交换机 ，传输速率：10/100/1000Mbps，交换方式：存储-转发，背板带宽：16Gbps，包转发率：11.9Mpps，端口描述：8个10/100/1000Mpbs端口，传输模式：全双工/半双工自适应，网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，工作温度：-40-70℃，工作湿度：0%-95%（无凝结）1-4端口支持PoE供电，每端口最大功率15.4W，总功率52W | 台 | 若干 |
| 其他辅材 | 套管、接口等（需进入地下敷设线缆的地上部分需加用不短于2.5米的镀锌钢管保护） | 批 | 1 |

三、水源安置小区

| 品 名 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络高清红外一体化摄像机 | 1、1/3英寸130万像素星光级CMOS传感器； 2、高清定焦镜头，ICR双滤切换； ★3、120m有效红外距离； ★4、具备RJ45接口、一对音频输入/输出接口、USB接口等，支持1路报警输入； 5、支持G.711a、G.711u或PCM音频编码标准，可根据需要扩展支持G723、G726、G729； ★6、分辨率：彩色900TVL（分辨率为1280*960，码率为4Mbps,帧率为25帧/S）； ★7、亮度、灰度等级为11级； 8、三码流同时并发输出，：主码流：分辨率为1280*960，帧率为25帧/S，码率为4Mbps，第一辅码流：分辨率为740*576，帧率为25帧/S，码率为1Mbps，第二辅码流：分辨率为352*288，帧率为10帧/S，码率为512kbps； ★9、支持实时图象画面90度调整和宽高比调整； 10、具有网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地存储和网络存储功能，录制文件可支持通用的播放软件直接播放； ★11、支持设备在SD卡视频文件下载操作过程中网络中断，待网络恢复后设备能自动恢复该下载功能； ★12、 最低照度：0.002lx(F=1.2，关闭帧累积，彩色模式），0.001LX（F=1.2，关闭帧累积，黑白模式）； 13、宽动态：当环境照度在最高值≥30000LX、最低值≤200LX之间变化时，图像均具有洞好的清晰度、层次感和色彩还原度； 14、支持POE供电； 15、设备稳定性：在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或软件的故障； | 台 | 44 |
| 网络高清硬盘录像机 | 1、64路1080P/720P/4CIF接入，接入带宽256Mbps,转发带宽256Mbps； ★2、具有网络接口、RS485接口、HDMI接口、VGA 接口； ★3、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10，可实现多个硬盘读写同步，支持硬盘热插拨； ★4、单路大于24帧/秒（规定的运动图像）录像状态下，1小时占用硬盘空间为3.6Gbyte（1920*1080）； 5、故障报警功能：设备在发生故障时，故障提示音压≥60dBA，技术时间≥5min； ★6、设备在记录过程中出现系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障信息不丢失。故障恢复时间≤5min； 7、设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65度，机内发热部件连续工作4h后，其温升不应超过该部件的规定值； 8、应具有报警联动的接口，能支持无源的开路和闭路信息接入，能实时响应并启动记录和输出联动信号； ★9、在所有音/视频通道处于满负荷记录的状态下，进行检索及回放操作时，应均能正常运行，且不丢帧，应能供便捷地检索（日期、通道、快退、快进、慢退、慢进、单帧进/退、暂停、单路全屏等）的方式。 ★10、绊线入侵报警功能检测：在特定情况下，移动物体按设定方向穿越设定的警戒线时触发报警；需提供公安部单项委托检验； ★11、区域入侵报警功能检测：在特定情况下，移动物体按设定方向进入设定区域时触发报警；需提供公安部单项委托检验； ★12、物品滞留功能检查：在特定情况下，特体滞留在指定区域超出设定时间触发报警；需提供公安部单项委托检验； ★13、丢失分析功能检查：在特定情况下，物体从指定区域被移出超出设定时间触发报警；需提供公安部单项委托检验； ★14、智能配置功能：在特定情况下（前端IPC需支持智能帧功能），指定时间内对前端IPC参数（分辨率、帧率、码率）进行动态配置；需提供公安部单项委托检验； ★15、筛选回放功能检查：在特定情况下（前端IPC需支持智能帧功能），在预览画面内对某个区域设置检索功能后，在进行录像回放时，可只对该区域中有绊线入侵报警或区域入侵报警的录像进行筛选回放；需提供公安部单项委托检验； | 台 | 1 |
| 摄像机电源 | 输出功率24W,输入电压AC100V--240V，输出电流2A，输出电压：12V 工作环境: -30—45°C 20%--90%RH | 只 | 44 |
| 防水盒 | 工程塑料 | 只 | 若干 |
| 监控立杆 | 直径140mm-100mm 高3.5米，整体使用热镀锌管，壁厚不小于3.0mm，焊接要求符合国标GB50205规程，所有焊缝要求平整、表面光洁、美观；杆体表面喷涂户外耐候涂料；达到足够的机械强度，满足抗风等级不低于安装地最高风力等级，抗震、摆动幅度不超过15mm。 | 根 | 1 |
| 监视器 | 50寸全高清LED，分辨率：1920*1080 | 台 | 1 |
| 存储硬盘 | 容量：3TB，缓存：64M，接口类型：SATA 6 Gb/s，尺寸：26.1*147*101.6 | 块 | 10 |
| 操作台 | 高度750MM、宽度600MM、台面深度900MM、台面为木制防火板、下柜深度640MM 里面标配层板一块 | 张 | 1 |
| 信号线 | 超5类F/UTP国标屏蔽电缆国标，电缆对数：4对，导体材料：无氧圆铜，单股裸铜线径为0.51mm，线规24AWG,电缆外径6.4MM，绝缘材料：HDPE,外护套材料：PVC、LSZH、PE | 米 | 若干 |
| 电源线 | 国标无氧铜 符合国标GB/T 5023.5-2008标准 | 米 | 若干 |
| 光缆 | 单模四芯 光缆直径：7.5MM，允许拉伸力：600/1500（N）,允许压扁力300/1000（N/10cm），使用温度：－40℃至＋60℃，弯曲半径：静态 10倍光缆外径，动态 20倍光缆外径。 | 米 | 若干 |
| 光端机 | 千兆单模光纤收发器，接口类型：10/100/1000Base-T,SC符合协议标准：IEEE 802.3,IEEE802.3u,IEEE 802.1ab,IEEE802.3z传输速率10/100/1000Mbps | 对 | 若干 |
| 交换机 | 千兆以太网交换机 ，传输速率：10/100/1000Mbps，交换方式：存储-转发，背板带宽：16Gbps，包转发率：11.9Mpps，端口描述：8个10/100/1000Mpbs端口，传输模式：全双工/半双工自适应，网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，工作温度：-40-70℃，工作湿度：0%-95%（无凝结）1-4端口支持PoE供电，每端口最大功率15.4W，总功率52W | 台 | 若干 |
| 其他辅材 | 套管、接口等（需进入地下敷设线缆的地上部分需加用不短于2.5米的镀锌钢管保护） | 批 | 1 |

四、桃园安置小区

| 品名 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络高清红外一体化摄像机 | 1、1/3英寸130万像素星光级CMOS传感器； 2、高清定焦镜头，ICR双滤切换； ★3、120m有效红外距离； ★4、具备RJ45接口、一对音频输入/输出接口、USB接口等，支持1路报警输入； 5、支持G.711a、G.711u或PCM音频编码标准，可根据需要扩展支持G723、G726、G729； ★6、分辨率：彩色900TVL（分辨率为1280*960，码率为4Mbps,帧率为25帧/S）； ★7、亮度、灰度等级为11级； 8、三码流同时并发输出，：主码流：分辨率为1280*960，帧率为25帧/S，码率为4Mbps，第一辅码流：分辨率为740*576，帧率为25帧/S，码率为1Mbps，第二辅码流：分辨率为352*288，帧率为10帧/S，码率为512kbps； ★9、支持实时图象画面90度调整和宽高比调整； 10、具有网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地存储和网络存储功能，录制文件可支持通用的播放软件直接播放； ★11、支持设备在SD卡视频文件下载操作过程中网络中断，待网络恢复后设备能自动恢复该下载功能； ★12、 最低照度：0.002lx(F=1.2，关闭帧累积，彩色模式），0.001LX（F=1.2，关闭帧累积，黑白模式）； 13、宽动态：当环境照度在最高值≥30000LX、最低值≤200LX之间变化时，图像均具有洞好的清晰度、层次感和色彩还原度； 14、支持POE供电； 15、设备稳定性：在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或软件的故障； | 台 | 39 |
| 网络高清硬盘录像机 | 1、64路1080P/720P/4CIF接入，接入带宽256Mbps,转发带宽256Mbps； ★2、具有网络接口、RS485接口、HDMI接口、VGA 接口； ★3、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10，可实现多个硬盘读写同步，支持硬盘热插拨； ★4、单路大于24帧/秒（规定的运动图像）录像状态下，1小时占用硬盘空间为3.6Gbyte（1920*1080）； 5、故障报警功能：设备在发生故障时，故障提示音压≥60dBA，技术时间≥5min； ★6、设备在记录过程中出现系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障信息不丢失。故障恢复时间≤5min； 7、设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65度，机内发热部件连续工作4h后，其温升不应超过该部件的规定值； 8、应具有报警联动的接口，能支持无源的开路和闭路信息接入，能实时响应并启动记录和输出联动信号； ★9、在所有音/视频通道处于满负荷记录的状态下，进行检索及回放操作时，应均能正常运行，且不丢帧，应能供便捷地检索（日期、通道、快退、快进、慢退、慢进、单帧进/退、暂停、单路全屏等）的方式。 ★10、绊线入侵报警功能检测：在特定情况下，移动物体按设定方向穿越设定的警戒线时触发报警；需提供公安部单项委托检验； ★11、区域入侵报警功能检测：在特定情况下，移动物体按设定方向进入设定区域时触发报警；需提供公安部单项委托检验； ★12、物品滞留功能检查：在特定情况下，特体滞留在指定区域超出设定时间触发报警；需提供公安部单项委托检验； ★13、丢失分析功能检查：在特定情况下，物体从指定区域被移出超出设定时间触发报警；需提供公安部单项委托检验； ★14、智能配置功能：在特定情况下（前端IPC需支持智能帧功能），指定时间内对前端IPC参数（分辨率、帧率、码率）进行动态配置；需提供公安部单项委托检验； ★15、筛选回放功能检查：在特定情况下（前端IPC需支持智能帧功能），在预览画面内对某个区域设置检索功能后，在进行录像回放时，可只对该区域中有绊线入侵报警或区域入侵报警的录像进行筛选回放；需提供公安部单项委托检验； | 台 | 1 |
| 摄像机电源 | 输出功率24W,输入电压AC100V--240V，输出电流2A，输出电压：12V 工作环境: -30—45°C 20%--90%RH | 只 | 39 |
| 防水盒 | 工程塑料 | 只 | 若干 |
| 监控立杆 | 直径140mm-100mm 高3.5米，整体使用热镀锌管，壁厚不小于3.0mm，焊接要求符合国标GB50205规程，所有焊缝要求平整、表面光洁、美观；杆体表面喷涂户外耐候涂料；达到足够的机械强度，满足抗风等级不低于安装地最高风力等级，抗震、摆动幅度不超过15mm。 | 根 | 7 |
| 监视器 | 50寸全高清LED，分辨率：1920*1080 | 台 | 1 |
| 存储硬盘 | 容量：3TB，缓存：64M，接口类型：SATA 6 Gb/s，尺寸：26.1*147*101.6 | 块 | 9 |
| 操作台 | 高度750MM、宽度600MM、台面深度900MM、台面为木制防火板、下柜深度640MM 里面标配层板一块 | 张 | 1 |
| 信号线 | 超5类F/UTP国标屏蔽电缆国标，电缆对数：4对，导体材料：无氧圆铜，单股裸铜线径为0.51mm，线规24AWG,电缆外径6.4MM，绝缘材料：HDPE,外护套材料：PVC、LSZH、PE | 米 | 若干 |
| 电源线 | 无氧铜 符合国标GB/T 5023.5-2008标准 | 米 | 若干 |
| 光缆 | 单模四芯 光缆直径：7.5MM，允许拉伸力：600/1500（N）,允许压扁力300/1000（N/10cm），使用温度：－40℃至＋60℃，弯曲半径：静态 10倍光缆外径，动态 20倍光缆外径。 | 米 | 若干 |
| 光端机 | 千兆单模光纤收发器，接口类型：10/100/1000Base-T,SC符合协议标准：IEEE 802.3,IEEE802.3u,IEEE 802.1ab,IEEE802.3z传输速率10/100/1000Mbps | 对 | 若干 |
| 交换机 | 千兆以太网交换机 ，传输速率：10/100/1000Mbps，交换方式：存储-转发，背板带宽：16Gbps，包转发率：11.9Mpps，端口描述：8个10/100/1000Mpbs端口，传输模式：全双工/半双工自适应，网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，工作温度：-40-70℃，工作湿度：0%-95%（无凝结）1-4端口支持PoE供电，每端口最大功率15.4W，总功率52W | 台 | 若干 |
| 其他辅材 | 套管、接口等（需进入地下敷设线缆的地上部分需加用不短于2.5米的镀锌钢管保护） | 批 | 1 |

特别要求：

1. 为保证系统兼容性和稳定性，所投的摄像机、NVR必须为同一品牌。

2. 摄像机和NVR必须提供供货样品，且样品具有公安部的型式检验报告。

3、投标人必须对设备标有★号的主要技术参数作出响应表，附在投标文件技术标部分。

第三章  评标定标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、中华人民共和国七部委第12号令，结合本项目实际，制定本评标办法。

一、评标原则

（1）公平、公正、科学、择优的原则；

（2）严格遵循招标文件规定的评标定标办法的原则；

（3）在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后的综合得分最高的投标人作为中标候选人；

（4）投标人所投产品必须是符合招标文件技术参数要求，如未能满足参数要求的将作无效标处理。

（5）为确保产品质量，本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务分75分、技术分25分。合格投标人的综合得分为所有评委评分的算术平均值，中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列；得分相同的，投标报价低者排名优先；投标报价仍相同的，技术分高者排名优先；仍相同的，由采购人代表在监管部门监督下抽签确定排名。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程四舍五入，并保留小数2位。

二、评标方式、程序

工作人员将各投标人的资格证明原件送至评标室由评委进行评审，在完全符合公告上要求的前提下再评样品。将各投标人所提供样品编码交由评委进行逐个评审，在所投样品完全符合招标文件技术参数的要求下方可开启投标文件，如所投样品有一项不符合的均不能开启投标文件，将作无效标处理。先开资格审查标，再开技术标，最后开商务标。

评审办法前附表一（资格审查指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标企业的营业执照 | 提供：有效营业执照（营业执照提供复印件，评标现场查验原件） |
| 2 | 法定代表人身份证或授权委托书及身份证 | 法人代表本人参加开标会则只需查验身份证；若授权委托人参加开标会则需查验法人授权委托书（装订在投标文件内）、代理人居民身份证（提供复印件，开标现场查验法人授权委托书、代理人身份证原件）。 |
| 3 | 生产厂家相关资质 | 具备： （1）省级及以上相应部门颁发的《安全技术防范产品生产许可证（或者登记批准书）》； （2）中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业三级及以上资质》 （提供复印件，评标现场查验原件） |
| 4 | 代理商相关资质 | 具备： （1）中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业三级及以上资质》（提供复印件，评标现场查验原件） （2）代理品牌制造商省级及以上相应部门颁发的《安全技术防范产品生产许可证（或者登记批准书）》（提供厂家盖章复印件） |
| 5 | 型式检验报告 | 提供：所投摄像机和NVR具有的公安部的型式检验报告书（生产厂家提供复印件，评标现场查验原件；代理商提供盖有生产厂家公章复印件） |
| 6 | 相应业绩证明 | 提供：近三年以来（2012年1月后）住宅小区安防监控设备安装的业绩合同（原件）； |
| 7 | 有售后服务网点（本招标项目在使用过程中若发生故障时，半小时内必须到达项目所在地），并对本项目提供不低于24个月的免费维保。 | 售后服务网点营业执照及证明材料、维保响应时间承诺书、免费维保承诺书（提供复印件，评标现场查验原件） |
| 8 | 投标保证金 | 按招标文件规定的方式和金额等缴纳投标保证金。 |
| 以上评审有任何一项未通过或缺少任何一项需提交的原件材料的，资格审查不合格，按无效投标处理。 |

评审办法前附表二（初步评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 初步评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位名称的 一致性要求 | 投标单位名称与资格审查提供的营业执照应一致。 |
| 2 | 投标文件签字盖章要求 | 投标文件应按招标文件规定加盖投标单位印章并经投标单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。 |
| 3 | 投标文件格式 | 须按招标文件规定的格式填写，内容完整，不得影响投标文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |
| 4 | 投标文件的唯一性和确定性 | 投标单位不得递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价。 |
| 5 | 售后服务及承诺 | 必须响应招标文件的要求。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，初步评审不合格，按照无效投标处理。 |

评审办法前附表三（详细评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标文件详细评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 必须响应招标文件的要求（具体见招标文件第二章货物主要技术要求及参数），本项目招标设备主要技术参数中标有“★”的参数为设备核心技术参数，投标人所投标的设备参数必须全部满足。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，详细评审不合格，按无效投标处理。 |

评审办法前附表四（技术标评分指标）

| 技术部分（25分） | 信誉及认证 （12分） | 1、产品制造商获得守合同重信用企业（由国家行政主管部门颁发），得2.5分。 2、产品制造商获得国家规划布局内重点软件企业证书，得2.5分。 3、产品制造商获得国家火炬计划重点高新技术企业得2.5分。 4、产品制造商具有计算机信息系统集成单项涉密资质得2.5分。 5、摄像机、NVR制造商通过ISO9001，ISO14001认证体系得2分； 注：须提供复印件加盖制造商公章的证明材料。 |
| --- | --- | --- |
|  | 质量保修期 （5分） | 根据承诺的免费质保期赋分，能提供主要产品（摄像机、NVR）制造厂家服务承诺函并免费保修期限为二年得2分，三年（含三年）以上得5分。 |
|  | 售后服务承诺 （8分） | 1、在安庆市地区设立有维修保养资质的售后服务机构得7分。其中：在桐城市区的得7分，在安庆市市辖区县的得3分，在其它区域不得分； 2、提供免费人员培训的，得1分。 |
| 以上除备注规定外，必须提供原件的，不提供原件不得分。 |

评审办法前附表五（商务标评分指标）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 75分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×75，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 2 | 工期要求 | 满足采购需求。评审不合格，按无效投标处理。 |
| 3 | 投标产品数量 | 满足采购需求。评审不合格，按无效投标处理。 |
| 备注：投标文件中如存在大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。 |

注： 因投标文件所附证明材料不清晰造成的后果由投标人自负。

1. 本次评标采用综合评分法。

评标委员会按照评审办法规定，首先按照评审办法前附表一、评审办法前附表二、评审办法前附表三的评审指标进行评审，评审未通过的企业不得进入下一步的评标。再对技术标投标文件按照评审办法前附表四进行评审，最后对商务标投标文件按照评审办法前附表五进行评审。最终评审通过且综合得分最高的投标人为预中标候选人。

2.评审标准

2.1资格审查标准：详见评审办法前附表一。

2.2初步评审标准：详见评审办法前附表二。

2.3详细评审标准：详见评审办法前附表三。

2.4技术标评分标准：详见评审办法前附表四。

2.5商务标评分标准：详见评审办法前附表五。

3.评审程序

3.1 资格审查

评审委员会依据评审办法前附表一的评审内容和标准对投标单位进行资格审查。有一项不符合评审标准的，按照无效投标处理。

3.2初步评审

评审内容及标准详见评审办法前附表二。有一项不合格的，按照无效投标处理。

3.3详细评审

详细评审标准：详见评审办法前附表三。有一项不合格的，按照无效投标处理。

3.4技术标评分

技术标评分标准：详见评审办法前附表四。

3.5商务标评分

商务标评分标准：见评审办法前附表五。

3.6如果所有有效投标单位的投标文件均不能通过评审委员会的审查，全部被否决，应重新招标。

三、定 标

1、中标：根据评标委员会评分结果，在满足招标文件实质性要求的前提下，按照综合得分从高分向低分依次排序，排名第一名的为预中标候选人。如遇第一名出现两名及以上，以投标报价低的优先；投标报价也相同的，在监督部门监督下由招标人抽签确定。

2、中标单位的商务报价即为合同价，但所投产品的报价严重偏离市场价，业主有权放弃招标结果。

第四章 合同条款

甲  方（采购单位）：安徽桐城经济开发区置业有限公司

乙  方（中标单位）：

见证方：桐城市招投标中心

根据《合同法》等有关法律法规的规定，为明确采购单位（甲方）和中标单位（乙方）在设备购销方面的权利、义务和经济责任，依据中标结果，双方协商一致，签订本合同。

一、货物及数量：本合同附件所列的货物及数量。

二、规格型号及技术要求：详见“主要技术参数及要求”。

三、供货时间：合同签订后100日内必须供货并安装完毕。

四、供货地点： 指定地点。

五、本项目合同总价为：                     （￥：           元）。价款包括包装、运输、装卸、保险、服务、资料等全部费用（含税费）。

六、付款方式：按小区项目分批付款，每完成一个小区项目，在甲方组织验收合格后十日内一次性支付给乙方该小区工程款项的90%，余下10%作为该小区项目的质保金，在质保期满后甲方一次性支付给乙方。

七、质量保修期及售后服务：中标方所提供的产品必须按照所投标书的保修期限和承诺进行保修。验收合格并签字后进入保修期。

1、 乙方应按招标文件第三章规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、在质量保修期（质保期）内，乙方向甲方提供免费保修保养服务，乙方对设备、产品、部件的制造、生产、安装缺陷负责免费修理和更换。

3、 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  0.5  小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物使用及安装出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物质保期为（不少于贰年，根据中标人的承诺填写），因非乙方人为因素出现的故障不在质保期范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6、若在保修期内主要部件（摄像机和NVR）故障率超过3次/每年/台，每超过一次由乙方人免费为甲方延长质量保证期半年。

7、其他说明（如有）：                                            ；

（以上内容签约时根据中标人的投标承诺填写或补充）

八、转包或分包：本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。否则甲方有权给予终止合同。

九、本合同施工过程中所使用的货物必须与乙方投标文件中的品牌、各项参数相一致，且是唯一的。否则，甲方有权拒绝支付合同款，且终止合同。

十、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、违约责任：乙方不能按期交货，或因运输中产品缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须按合同总价款每日0.1%的标准向甲方支付误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。甲方延期付款，应按延期付款数额每日0.1%的标准向乙方支付违约金。

十二、招标文件、中标人的投标文件与本合同条款均具有同等法律效力。

十三、本合同履行地在为甲方所在地，因履行本合同产生的相关纠纷由甲方所在地人民法院管辖。

十四、本合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖公章即生效。

十五、本合同一式五份，甲方二份，乙方、招投标中心、采购监督机构各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：                                     乙方：

法人代表（或授权代表）：                    法人代表（或授权代表）：

见证方：桐城市招投标中心

法人代表（或授权代表）：

合同签约日期：     年   月     日

第五章   投标文件资格审查部分格式

桐 城 经 济 技 术 开 发 区

安置小区视频监控系统采购与安装

投  标  文  件

项目编号：TCCG（2015）79 号

（资格审查部分）

项目名称：桐城经济技术开发区安置小区视频监控系统采购与安装

投 标 人：                                 （加盖单位公章）

法定代表人或其委托人：                      （签字或盖章）

日    期：             年         月             日

目   录

（1）投标企业的营业执照 （复印件）

（2）法定代表人身份证明书(复印件)及被授权人二代居民身份证（复印件）

（3）授权委托书(原件)

（4）安全技术防范产品生产许可证（登记批准书）（厂家盖章复印件）

（5）安防工程企业三级及以上资质证书（投标单位盖章复印件）

（6）所投产品摄像机和NVR公安部的型式检验报告（厂家盖章复印件）

（7）近三年以来（2012年1月后）住宅小区安防监控设备安装的业绩合同（原件）

（8）售后服务网点营业执照及证明材料、维护响应时间承诺书及免费维保承诺书（投标单位盖章复印件）

（9）投标保证金缴纳凭证（复印件）

（1）投标企业的营业执照（复印件）

（2）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

附：法人二代居民身份证(复印件)

（3）授权委托书

本人________ (姓名)系________ (投标人名称)的法定代表人，现委托________ (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                         (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

附：委托代理人身份证复印件

投标人：___________________________  (盖单位章)

法定代表人：__________________     ____    (签字)

身份证号码：_____________________________________

委托代理人：_______________________________ (签字)

身份证号码：_____________________________________

_______年_______月_______日

注：1、法定代表人和委托代理人必须授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

（4）安全技术防范产品生产许可证（登记批准书）；（复印件）

（5）安防工程企业三级及以上资质证书（复印件）；

（6）所投摄像机和NVR公安部的型式检验报告（复印件）；

（7）近三年以来（2012年1月后）住宅小区安防监控设备安装的业绩合同（复印件）；

（8）售后服务网点营业执照及证明材料、维护响应时间承诺书、免费维保承诺书及人员培训（复印件）；

（9）投标保证金缴纳凭证（复印件）。

第六章   投标文件技术部分格式

桐 城 经 济 技 术 开 发 区

安置小区视频监控系统采购与安装

投  标  文  件

（技术部分）

项目编号：TCCG（2015）79号

项目名称：桐城经济技术开发区安置小区视频监控系统采购与安装

投 标 人：                                 （加盖单位公章）

法定代表人或其委托人：                      （签字或盖章）

日    期：             年         月             日

目    录

（1）投标安防监控品牌、规格及整体性能介绍

（2）主要部件参数及性能等方面说明

（3）技术条款偏离表

（4）安装调试方案

（5）信誉材料

（6）技术标评审其它材料

（7）摄像机、NVR制造厂家保修承诺函

注：按照上述目录内容分项说明和提供相关材料

第七章  投标文件商务部分格式

桐 城 经 济 技 术 开 发 区

安置小区视频监控系统采购与安装

投  标  文  件

（商务部分）

项目编号：TCCG（2015）79号

项目名称：桐城经济技术开发区安置小区视频监控系统采购与安装

投 标 人：                                 （加盖单位公章）

法定代表人或其委托人：                      （签字或盖章）

日    期：             年         月             日

一、投  标  函

：

根据贵单位         招标文件，经详细研究，决定参加该招标项目投（应）标。

1.我方现提交的投标文件为：投标文件正本壹份，副本贰份。

2.如果我方投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

3.我方愿意提供贵单位在招标文件中要求的所有资料。

4.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，并承认采购人有选择或拒绝任何投标人中标的权利。

5.我方将与本投标函一起，提交（币种，金额，单位）作为投标担保，一旦违约，接受招标文件约束。

6、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交（币种，金额，单位）的现金（或支票）作为合同履约担保。

投标人（公章）

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

网址：                        联系人：

2015年   月   日

五、投标承诺函

致：                           ：

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表                            ，在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2.投标最后报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与需方签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现设备质量有问题我方一定尽快修复或重新更换，并承担相应的经济责任。

4.在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

项目名称：

日    期：

法人代表或其委托人签字：

投标人公章：

六、投标报价表

招标文件编号：TCCG（2015）79号

投标人（签章）：

项目及名称内容：桐城经济技术开发区安置小区视频监控系统采购与安装

| 编号 | 小区名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大王安置小区 |  |
| 2 | 钱庄安置小区 |  |
| 3 | 水源安置小区 |  |
| 4 | 桃园安置小区 |  |
| 投 标 总报价 | 人民币（大写）： |
|  | 人民币（小写）：￥ |
| 供货时间 | 合同签订后100日内供货安装调试完毕 |
| 交货地点 | 指定地点 |

说明：1、投标报价与分项报价明细表相对应。

2、投标报价表在开标会上当众宣读。务必按照格式和要求填写清楚，准确无误。

法人代表或其委托人（签字）：

年    月    日

七、分项报价明细表

投标人（签章）：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （人民币） | 大写： |
|  | 小写： |

法人代表或其委托人（签字）：

年    月    日

投标人需按采购人提供的货物采购明细清单逐项填报单价和总价，每一项只允许有一个报价，投标人未填单价和总价，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或总价内。