商品房预售资金监管设备明细及技术参数（二包）

| 序号 | 设备名称 | 主 要 参 数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本电脑 | 第五代Intel Core I7 5500U处理器/Windows 8.1操作系统（正版授权）/14英寸Full HD LED/物理分辨率1920*1080/AMD Radeon R5 M330显卡/500G Hybrid硬盘（内置8G SSD高速缓存）/4GB DDR3L内存/intel 3160 1*1 AC无线局域网卡/USB2.0接口1个，USB3.0接口1个，USB 2.0接口2个，RJ45接口1个/2合1读卡器/配备原装包和原装无线鼠标/颜色银色或黑色。 | 2 |
| 2 | 台式电脑 | 商用品牌台式机CPU：Intel I5-4590及以上，主板：H87及以上，内存：≥4G DDRIII 1600 硬盘：≥1TB SATAIII 7200RPM，光驱：DVD，显卡：≥2G 独立显卡，原装键盘鼠标，显示器：≥21.5寸LED， USB口≥6个（USB3.0*2，USB2.0*4，其中至少2个USB2.0接口前置） 随机配备微软Windows 7专业版正版操作系统（有正版授权标志） 三年原厂免费质保和原厂商免费部件和上门服务。 | 2 |
| 3 | 打印机 | 黑白激光打印机/A4幅面/最高分辨率1200*1200dpi/黑白打印速度18ppm/月打印负荷5000页/USB2.0接口/介质类型纸张（激光打印纸，普通纸，相纸，糙纸，牛皮纸），信封，标签，卡片，投影胶片，明信片/介质尺寸A4，A5，A6，B5，明信片，信封(C5，DL，B5)150页进纸盒：147x211-216x356mm，打印内存：2MB。 | 3 |
| 4 | 一体打印机 | 黑白激光多功能一体机/打印、复印、扫描、传真/A4幅面/自动双面打印功能/支持有线网络打印/USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）/黑白打印速度26PPM/自动双面打印功能/打印分辨率2400×600dpi/复印速度26CPM,复印分辨率600*600dpi/缩放范围25-400%（最小调整量为1%）N合1复印：将2页或4页内容缩小复印到1页上，证卡复印：一键身份证复印/扫描类型：平板+馈纸式/光学分辨率600×2400dpi/最大分辨率19200×19200dpi/色彩深度48位输入，灰度等级256级，彩色扫描，扫描到OCR，图像，文件，电子邮件/调制解调器速度33.6kbps /拨号功能单键拨号：最大可存储8个号码,速拨号：最大可存储200个号码,组拨号：最多20组/支持双面传真发送/接收,多址发送：同一份传真最多可同时发送给258个地址,多址发送：同一份传真最多可同时发送给258个地址内存发送/无纸接收：最多400页 (ITU-T测试样张,标准分辨率, JBIG)，PC-FAX：从计算机上发送和接收传真/介质类型:普通纸，薄纸，再生纸/显示屏10汉字（20字符）x2行液晶显示屏/标配电话手柄 | 1 |
| 5 | 交换机 | 提供24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口，支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN；国产品牌。 | 3 |
| 6 | 复印机 | 黑白数码复合机/复印/打印/扫描 /原稿尺寸A3/内存容量标准：64MB，最大：192MB/供纸容量标配纸盒：350页最大容量：850页/双面器:可选配/网络功能:可选配网络打印/接口类型：USB2.0/复印速度20cpm/复印分辨率600×600dpi/打印速度20ppm /打印分辨率600×600dpi/扫描分辨率拉扫描（通过TWAIN应用）：75，100，150，200，300，400，600dpi；50-9600dpi（通过用户设置）USB扫描：75，100，150，200，300，400，600dpi /输出格式TIFF，PDF，JPG | 1 |
| 7 | WEB服务器 | 2颗英特尔至强 E5-2650 v3 2.3GHz,25M缓存处理器，机箱配备8块硬盘位，4*8GB RDIMM, 2133MT/s, 双列内存，可配≥768 GB（≥24 个DIMM 插槽），PERC H730 1GB 缓存集成 RAID控制器,支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡，≥7个PCIe第3代插槽， 3*600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘，内置DVD+/-RW SATA光驱，配置1+1冗余热插拔钛金级能效电源，4口Broadcom 5720 QP 1Gb 网卡，集成远程访问控制器，2U机架导轨（配合戴尔机柜），连接到桌面的电源线2根，原厂预装正版Windows Server 2012 R2操作系统（带正版授权），运行温度：0摄氏度至40摄氏度，3年专业支持和关键任务: 3年(7x24) 4小时上门服务含紧急派遣和7x24 技术支持与协助，安装调试服务。 | 1 |
| 8 | 数据库服务器 | 2颗英特尔至强 E5-2650 v3 2.3GHz,25M缓存处理器，机箱配备8块硬盘位，4*8GB RDIMM, 2133MT/s, 双列内存，可配≥768 GB（≥24 个DIMM 插槽），PERC H730 1GB 缓存集成 RAID控制器,支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡，≥7个PCIe第3代插槽， 5*600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘，内置DVD+/-RW SATA光驱，配置1+1冗余热插拔钛金级能效电源，4口Broadcom 5720 QP 1Gb 网卡，集成远程访问控制器，2U机架导轨（配合戴尔机柜），连接到桌面的电源线2根，原厂预装正版Windows Server 2012 R2操作系统（带正版授权），运行温度：0摄氏度至40摄氏度，3年专业支持和关键任务: 3年(7x24) 4小时上门服务含紧急派遣和7x24 技术支持与协助，安装调试服务。 | 1 |
| 9 | 存储服务器 | 直连存储，双控制器，2U高度，12盘位，配置8块1TB 7.2K RPM NLSAS 6Gbps 3.5英寸热插拔硬盘，Enclosure 管理模块，双AC 600W电源,2根2米12Gb HD-Mini 转 HD-Mini SAS 线缆，2U机架导轨（配合戴尔机柜），连接到桌面的电源线2根，3年专业支持和关键任务: 3年(7x24) 4小时上门服务含紧急派遣和7x24 技术支持与协助，安装调试服务。 | 1 |
| 10 | KVM服务器切换器 | 8口数字USB接口，切换方式：OSD屏幕选单、热键、面板按键，显示屏不小于17寸，1U折叠机架式控制台（内置标准键盘，触控板）连接线缆满配。 | 1 |
| 11 | 数码相机 | 背照式CMOS 1/2.3英寸传感器，有效像素不低于1600万，光学变焦不低于30倍，影像处理器DIGIC 6 ，最高分辨率4608×3456，支持1080高清摄像，伸缩式广角长焦镜头，最大光圈F3.2-F6.9 ，支持约3.1张/秒（自动、P模式）约8.5张/秒（高画质高速连拍模式）连拍功能，显示屏尺寸不小于3英寸 ，显示屏像素不小于92.2万像素，支持光学防抖，支持无线Wifi，存储卡类型SD/SDHC/SDXC卡，文件格式图片：JPEG，配备不低于32GB存储卡，锂离子电池，颜色银色或黑色。 | 1 |
| 12 | VPN安全网关 | 16个千兆电口，支持二层透明模式、三层路由和NAT模式、混合模式、NAT地址转换、PAT端口地址转换、vlan路由；支持状态检测包过滤、应用层检测、IP和MAC地址绑定、安全域、防拒绝服务攻击和防扫描、防ARP攻击、ARP主动探测、连接数限制、临时阻断、自定义抓包；支持OSPF动态路由、RIP动态路由、静态路由、组播路由、H.323 over NAT、策略路由、规则路由、DHCP、PPPoE;支持GRE、L2TP、IPSec、SSL VPN类型；支持DES、3DES、AES加密算法；支持SHA1、MD5认证算法；支持完全传输安全标准；支持IPSec协议；支持手工密钥、IKE；扩展认证支持对段认证。 | 1 |
| 13 | 投影仪 | 商务投影机，亮度不低于3000流明，对比度8000:1，标准分辨率1920*1080，自动关机（无信号时），画面冻结/画面隐藏，节能遮屏模式，含投影吊架、不小于150寸电动遥控幕布，另外提供不低于10米的VGA电缆一根，安装调试服务。 | 1 |